Schema II:

Gefahren durch Brand und Explosion

|  | Beurteilung | Maßnahmen |
| --- | --- | --- |
| R10 F F+ | Ist der Stoff entzündlich (R10), leichtentzündlich (R11) oder hochentzündlich (R12)? | ja ( | Mengen auf notwendiges Maß begrenzen unbeabsichtigtes Freisetzen verhindern vollständige Erfassung und gefahrlose Beseitigung freigesetzter Stoffe Rauchen und offenes Feuer verboten Zutrittsverbot für Unbefugte Gestaltung des Arbeitsbereiches (Flucht- und Rettungswege, Feuerlöscheinrichtungen) |  |  |
|  | Kann eine explosionsfähige Atmosphäre entstehen? Aufgewirbelte Stäube Hochentzündliche Gase F+ Dämpfe oder Nebel von hoch- oder leichtentzündlichen Flüssigkeiten (F, F+) Dämpfe oder Nebel von brennbaren bzw. entsprechenden Flüssigkeiten, wenn die Verarbeitungstemperatur über dem Flammpunkt liegt | ja ( | Rangfolge der Schutzmaßnahmen Bildung explosionsfähiger Atmosphäre verhindern Zündquellen vermeiden | Abzug |  |
|  | ( |  |  |  |  |
| E | Ist der Stoff oder die Zubereitung explosionsgefährlich? Kennzeichnung: Symbol E Information: Sicherheitsdatenblatt Gefahrstoffliste GUV-SR 2004 Elektronische Datenbanken für den Schulbereich | ja ( |  | Schutzscheibe |  |
|  | ( |  |  |  |  |
| O | Ist der Stoff oder die Zubereitung brandfördernd? Information: Sicherheitsdatenblatt Gefahrstoffliste GUV-SR 2004 Elektronische Datenbanken für den Schulbereich | ja ( | Kontakt mit brennbaren Stoffen verhindern Zusammenlagerungsverbot beachten Sonderfall organische Peroxide |  |  |